附件1      理化分析测试中心设备收费标准

| 仪器名称 | 仪器简介 | 性能参数 | 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日本电子JSM-6360LV扫描电镜 | 本仪器用于各种材料的形貌组织观察、金属材料断口分析和失效分析。与能谱仪联用，分析固体样品的微观形貌，样品的微区元素成份定性分析、定量分析及线分布、面分布。进行样品形态和粒度的测定。 | 最高倍数：2万倍 样品台X:80 mm，Y:40 mm | 校内：50元/小时 校外：300元/小时 |
| 日本电子JEM-2100F透射电镜 | 本仪器用于材料的高分辨形貌观察和晶体结构分析、定性与定量成分分析等。配有数字化CCD相机、能谱仪以及扫描透射系统。可进行透射电镜形貌像和电子衍射花样的数字化像的记录；进行材料微区的定性、定量成份分析；进行扫描透射明场像。 | 最高电压：200KV 分辨率: 点分辨率: ≤0.19 nm 线分辨率: ≤0.10 nm 放大倍数高达60万倍。 样品倾斜角度: ≥±25° | 校内：400元/小时 校外：1000元/小时 微栅： 校内：20元/个 校外：30元/个 |
| 丹麦司特尔Struers TenuPol-5双喷电解抛光 | 用于透射电镜的试样电解磨薄，可以在几秒通过内置扫描功能确定适当的抛光参数，几分钟之内将直径为3毫米或2.3毫米的试样制备成透射电镜用带孔试样。 | 电压：220V，50Hz 额定功率：200W 冷却温度：最大-40℃ 电解电流：0-1000mA 电解电压：0-120V 液泵调速：0-120级 电解液注入量：450-860ml 冷却方式：液氮冷却，或外接低温冷却泵 | 校内：30元/样品 校外：60元/样品 |
| Gatan 691氩离子减薄仪 Gatan 695氩离子减薄仪 | 具有双离子源，每枪的角度变化为±10º，且相互独立；一台光学立体显微镜用来检查减薄过程中任一时刻在工作位置的样品来达到精确控制样品的最终减薄状态；；小于30秒的样品更换时间。 | 抛光角 +10° 到 -10° 。 离子束能量：100 V - 8.0 kV ;离子束流密度：10 mA/cm2 峰值;抛光速度：300 μm/h（8.0 kV条件下对于硅试样） | 校内：50元/小时 校外：100元/小时 |
| Leica TCS SP8 激光共聚焦显微镜 | 该设备是一种完全自由调节完全适应于各种样品的共聚焦系统，相比荧光显微镜，光学成像的分辨率提高了30% - 40%，具体分为扫描成像系统、显微镜、控制软件及图像处理分析系统，配备共焦扫描专用Z 轴载物台，可以实现对活细胞或组织切片进行连续扫描、多维图象的获得、细胞内离子荧光标记等功能。 | 固体激光器： 405nm 50mW，488nm 20mW，552nm 20mW； 检测器：2个水冷式PMT检测器，， 1个磷砷化镓HyD检测器； 分辨率：8192 x 8192； 显微镜目镜：10X，视场数25； 荧光物镜：10X，20X，40X，63X | 校内：100元/小时 校外：300元/小时 |
| 荷兰帕纳科Empyrean X-射线衍射仪 | 主要用于测定样品的晶体结构，可以用于物相分析、织构和应力测定。对薄膜样品可进行薄膜掠射和反射，进行多层膜物相分析和薄膜厚度研究。带有永久使用权的粉末数据库和单晶数据库，Retiveld精修，RIR参考强度直接给出半定量结果。微区附件可以检测最小100 mm的样品。 | 靶材及功率：Cu靶 2~3kW，另配备Co靶 最大工作电压：60kV 最大工作电流：50mA 扫描方式:θ/θ方式。 | 物相分析：20元/样。应力、微区：50元/样。织构：80元/样 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| 德国蔡司SUPRA 55场发射扫描电镜 | 用于各种材料的形貌组织观察，材料断口分析和失效分析，材料实时微区成分分析，元素定量、定性成分分析，快速的多元素面扫描和线扫描分布测量，晶体、晶粒的相鉴定，晶粒尺寸、形状分析，晶体、晶粒取向测量。 | 倍率：12-300,000× 探测器：镜筒内二次电子探测器，样品室二次电子探测器，背散射电子探测器 X射线能谱仪：电制冷型，硅漂移探头，有效探测面积不少于50 mm2。 EBSD背散射电子衍射分析仪：用于材料的物相和结构组合分析 | 校内：200元/小时 校外：600/小时 |
| Gatan氩离子抛光系统ilion ii 697 | 主要用于块估样品的截面制备及平面抛光的桌面型制样设备，可抛光加工由多元素组成的试样，以及具有不同的机械硬度、尺寸和物理特性的合金、半导体材料、聚合物和矿物等。 | 抛光角 +10° 到 -10° 。 离子束能量：100 V - 8.0 kV ;离子束流密度：10 mA/cm2 峰值;抛光速度：300 μm/h（8.0 kV条件下对于硅试样） | 50元/小时 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| P.E.-Frontier红外光谱仪 | 利用物质在中红外波段对不同波长的红外辐射的吸收特性，进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱是物质结构鉴定的重要仪器方法 | 分析范围：4000 ~ 400 cm-1； 光谱分辨率：0.5 ~ 64cm-1； 检测器：氘化硫酸三甘氨酸（FR-DTGS） | 20元/样，校外收费参照校内价格的2倍。 |
| Netzsch STA449F3同步热分析 | 可以TG和DSC联用，即在同一次测量中利用同一样品，同步得到其热重与差热信息。根据某一热效应所对应的质量变化，来判别该热效应所对应的物化过程。 | 温度：室温～1650℃ 加热速率：0.001～50℃/min 温度准确度：0.1℃ DSC测量范围：800 mW 测试气氛：动态；氧化、惰性； | 50元/小时，按照实验曲线记录时间。 不足1小时按1小时算。 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| SpectroctromaXx07直读光谱仪 | 本设备可以对金属材料中的元素进行快速定量分析，具有分析速度快，准确度高，操作简便等优点。目前该仪器可以实现铁基、铝基、铜基和钛基4个基体下的元素检测，配备18块高分辨率CCD检测器和全息凹面激光光栅。 | 光栅：3600刻线 / mm激光全息光栅（无杂散光）； 分辨率：0.001nm（一级分辨率）； 检测谱线：140nm—670nm； 标准样品尺寸：Ф ≥ 14 mm，G ≤ 25 kg； | Fe: 100元/元素 Al：90元/元素 Cu：130元/元素 Ti：180元/元素 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| G4 Icarus碳硫分析仪 | 借助于高频感应原理和助熔剂，并保证充足的氧气供应，用于固体样品特别是金属材料中ppm级别到百分含量级别的碳、硫含量分析。该仪器具有自动化程度高，分析精度好，维护时间短等优点。 | 分析范围：碳：0.1 ppm -15 % ；硫：0.1 ppm - 6 % ； 样品重量：0.5-1.0 g； 分析精度：碳：1.0 ppm；硫：1.0ppm； 灵敏度：碳、硫： 0.01 ppm； | 100元/元素 价格计算以钢铁中CS标样为准，其他样品根据其具体标样价格有所浮动。 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| 氧氮氢分析仪G8 Galileo | 用于样品中氧、氮、氢三种元素的定量分析：在惰性气体保护下，借助于脉冲炉高温将样品熔融，样品分解所产生的含有CO、CO2、H2O、N2混合气体被带入到具有高稳定性和灵敏度的红外检测器和热导池检测器进行检测。 | 分析范围：N：0.01 ppm – 3 %；O：0.01ppm -3 %； H：0.01 ppm - 3000 ppm； 分析精度：± 0.05 ppm 或 ± 1 %； 样品称重：0.5 – 1 g（特指钢铁样品） | O、N：200元/元素 H: 150元/元素 价格计算以钢铁中O、N标样和钢铁中H标样为准。 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| 电化学工作站Parstat2273 | 本电化学工作站（综合测试系统）是一款具有电化学研究功能的综合测试仪器。可进行扫描伏安曲线、塔菲尔曲线、计时电流、计时电量、开路电位、常规脉冲、方波伏安等、交流伏安等类型的电化学实验。 | 槽压：± 100 V 扫描电压：± 10 V 电流量程：2 A- 40 pA 电流分辨率：1.2 fA 内置阻抗：10 μHz ~ 1MHz 电容 ：＜ 5pF 输入阻抗：＞1013 Ω | 每小时20元，不足1小时按1小时收费。 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| Lemman Prodigy ICP原子发射光谱 | 用于测试样品中各金属元素含量的精确测定，全谱直读检测，一次曝光完成分析速度快。 | 波长范围：175 – 900 nm 分辨率：0.005 nm (200 nm) 光路系统：驱气型,二维分光、大色散高分辨中阶梯光栅 光栅刻线：52.13条/mm 检测器：CID (28mm x 28mm) | 样品前处理费：50元/样 150元/样(常规样品，五种元素以内) 每加一个元素加费用30元。 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| 日本基恩士Keyence 1000E三维视频显微镜 | VHX-1000E具有传统光学显微镜25倍以上的景深以及景深叠加技术，可以观察传统光学显微镜由于景深不够而不能看到的显微世界。其应用领域可以拓展到光学显微镜和扫描电子显微镜（SEM）之间。它包含VH-Z20、VH-Z100和VH-Z500三只镜头，可以涵盖光学的7倍到1800倍的连续无级变倍观察。该镜头具有长工作距离和高数值孔径的特点，VH-Z20和VH-Z100都有25.5mm的工作距离; VH-Z500镜头可以从180~1800倍无级连续变焦和有4.4 mm的长工作距离以及N.A. 0.82的优异性能. | 5400 万像素 3CCD & Actuator； 实时 2D & 3D 图像连接； 高清晰度动态范围观察（HDR）功能； 镜头倍率自动识别功能 DOUBLE‘R； 快速3D显示； 快速深度合成； 高分辨率RZ LENS 。 | 25元/小时， 校外收费参照校内价格的2倍。 |
| 精密切割机BRILLANT 220 | 德国ATM自动精密切割机 Brillant 220 切割能力：切割直径75毫米（Y向）；切割深度210毫米 (X方向)； 5种切割模式：沿X方向的直切，沿Y方向的直切，沿X方向分步切割、沿Y方向分步切割、对角线切割。 | 电机功率：2.3千瓦； 切割轮转速：300-5000 rmp 可调； 切割进给速度：0.005–3 mm/sec可调； 工作台尺寸：280毫米×210毫米； | 校内：10元/个 校外：20元/个 |
| 自动热镶嵌机OPAL 410 | 德国 ATM 自动热镶嵌机OPAL 410采用清晰的LCD操作面板，可以很方便地控制热镶样机；能自动监控所设置的温度和压力，无须在中间过程补充压力。 | 加热温度：20~200°C； 加热时间：1~30分钟； 冷却时间：1~30分钟； 压力范围：180~454 bar； 压力加载方式：液压加压； 镶嵌模具尺寸：30毫米直径； 可同时镶嵌2个试样； | 校内：10元/个 校外：20元/个 |
| 自动单盘磨抛机SAPHIR550 | 德国 ATM 自动单盘磨抛机SAPHIR550具有微电脑彩色大屏幕液晶触摸显示屏设计。样品制备参数选择、过程设置、程序编辑及存储均通过触摸屏控制，操作过程简单方便； 10.可编程并存储无限种制样方法，制样方法可以通过USB输出保存或输入使用。 | 磨抛盘规格：φ300mm； 磨抛盘转速（可调）：50-600rpm，调节步长10rpm； 电机功率：3.2 kVA； | 校内：10元/小时 校外：20元/小时 |
| 备注： 设备所收费用均进入学校账号。 校外老师以校内老师的名义来测试，按照校外收费标准执行。 实验当中遇到问题请及时与设备负责人联系。 理化分析中心办公室电话：0411-84106925 |