大连交通大学材料学院

火灾爆炸事故专项应急预案

目  录

1 事故风险描述	3

2 应急组织机构及职责	6

2.1 应急组织体系	6

2.2 应急职责	9

3 处置程序	13

3.1 信息报告	13

3.2 应急响应	14

4  处置措施	18

4.1 处置原则和要求	18

4.2 火灾爆炸事故处置措施	19

4.3 人员防护与救护	21

# 1 事故风险描述

### 1.1 涉及易发生火灾爆炸的危险品

一、易燃气体：与空气可形成爆炸性混合物，具有爆炸性氢气、甲烷、丙烯、丙烷、一氧化碳、天然气、煤气等。

二、易燃液体：

汽油、苯、甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、石油醚、环己烷、乙腈、乙酸乙酯等。

易燃液体与氧化剂混存混放，一旦互混在一起容易发生爆炸事故。

三、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、易燃固体：

甲醇钠、锌粉、锌尘、钠、锂、硼氢化钠、硼氢化钾，铝粉、三聚甲醛、多聚甲醛、六亚甲基四胺、硫磺等。

自热物质和混合物，如甲醇钠遇水、潮湿空气、酸类、氧化剂、高热及明火能引起燃烧。遇明火、高热易燃。加热可能引起猛烈燃烧或爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与水激烈反应，生成易燃的甲醇和腐蚀性的氢氧化钠。在潮湿空气中着火。

遇水放出易燃气体的物质和混合物，如硼氢化钾遇潮湿空气、水或酸能放出易燃的氢气而引起燃烧或爆炸。与明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

易燃固体，如三聚甲醛遇明火易燃。燃烧或受热分解时，均放出大量有毒的甲醛气体。

四、氧化性固体、氧化性液体、氧化性气体：

硝酸锌、硝酸镍、硝酸铈、硝酸铜、高锰酸钾、重铬酸钾，硝酸钾、硝酸铝、硝酸镁，高氯酸[浓度＞72%]、发烟硝酸，氧[压缩的或液化的]等。

氧化性固体，如高锰酸钾与浓硫酸、酒精混合发生爆炸，与磷、硫、淀粉、镁粉混合加热爆炸,与浓硫酸混合发生爆炸。

氧化性液体，如过氧化氢与可燃物反应会放出大量热量和氧气而引起爆炸，与有机物形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下会发生爆炸。

氧化性气体，如氧气瓶嘴沾上油脂，易发生火灾或爆炸。

五．易爆粉尘：

金属（如镁粉、铝粉）；煤炭；粮食（如小麦、淀粉）；饲料（如血粉、鱼粉）；农副产品（如棉花、烟草）；林产品（如纸粉、木粉）；合成材料（如塑料、染料）。

六．电器火灾

变配电装置、电气线路或电气设施，因绝缘老化、损坏或用电设备长期运行元件老化，导致火灾发生；电气设备或电设备超负荷运行或设计电缆的容量不够，导致过载，发生火灾事故；电气线路导线连接不牢固、接触不良、短路，或连接材质不合格，导致接触电阻过大或电缆过热，产生火花；电器长期通电，或忘记关闭电源开关，易造成火灾事故；电气线路及电气设施老化，引起载流能力降低而发热造成电火花，造成火灾事故；在线路上接入大功率的临时用电的电器设备，使其长期超载运行，破坏了线路绝缘，引起火灾；不符合规定的临时电线。

七、压力容器、气瓶

1.气瓶爆炸

1）使用的加压气体的气瓶充装压力过高,超过规定的允许压力；

2）气瓶充至规定压力,而后气瓶因接近热源或在太阳下曝晒,受热而温度升高,压力随之上升,直至超过爆炸超过极限；

3）气瓶内、外表面被腐蚀,瓶壁减薄,强度下降或气瓶材质不符要求,或制造存在的缺陷；

4）气瓶在搬运过程中受到摔打、撞击,产生机械损伤；

5）气瓶超过使用期限,其残余变形率已超过10%,已属于报废气瓶；

6）氧气瓶放气时,氧气阀门开启操作过急,造成流速过快,产生气流摩擦和冲击；

7）氧气瓶内渗入或玷污油脂,与压缩氧接触后急剧氧化燃烧,放出大量热,并使温度上升很高,瓶内压力升高.当超过钢瓶应力极限时,便会发生爆炸。

2.氧、氮、氩储罐爆炸

1）操作压力超过储罐额定承压能力而爆炸；

2）储罐原承压能力降到使用压力以下的爆炸。

3）储罐内腐蚀和容器外腐蚀，使储罐承压能力下降；

4）安全阀等安全泄压装置失效或原设计未排气量不足；

5）未按规定对储罐进行定期检验和报废；

6）操作人员违章操作。

八、含碳固体火灾：

包括木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。办公场所装修使用大量的木材、胶合板、塑料板等固体可燃材料，遇各种明火可引燃；办公场所存有可燃物，如纸张、木质用具、塑料用具等，遇各种明火可引燃；库房储存物堆放可燃物品与温度过高的照明灯具过近，易被烤燃；学生宿舍使用的电褥等用电设备忘记关闭长时间通电。学生宿舍的被褥遇明火易燃烧。

### 1.2点火源

（1）在使用管道煤气、天然气及甲烷、氢气钢瓶时，管内流速大于最大安全流速，产生静电放电火花；

（2）在装卸或使用易燃气体、易燃液体时，因撞击、摩擦、碰摔、震动产生静电及撞击火花；

（3）电气线路绝缘破损、导线连接材质不合格，发生的漏电、接触不良、短路等产生的电气火花；

（4）电气设施长期充电或临时接入大功率用电设备易导致绝缘损坏，产生火灾；

（5）贮存库内炙热照明灯具距储存的危险化学品距离小；

（6）各种烟火、烟头、飞火、车辆火星、检修火星、等明火；

（7）雷击。

（8）周边单位发生火灾、山火可能引起的火灾爆炸事故。

# 2 应急组织机构及职责

## 2.1 应急组织体系

### 2.1.1 应急指挥部机构图

为应对突发性火灾爆炸事故，所成立火灾爆炸事故专项应急指挥部，事故应急组织机构见下图。

### 2.1.2 应急指挥部

总指挥：陆兴，朱宝春

副总指挥：运新兵，张志会，张志华

现场总指挥：张志华，杨大龙

办公室成员：高飞，覃作祥，周丽梅，赵新玉，闻竹，问海英，李晓阳，王琪，刘超前

### 2.1.3 应急小组

应急指挥部下设抢险救援组、后勤保障组、警戒疏散组、通讯联络组。

1）抢险救援组

成员：李冰，王长峰，吕云卓，杨志斌，刘世民，阎志明，张勇，邹存磊，陶华龙

2）后勤保障组

成员：问海英，廖月，杨大龙，李晓阳

3）警戒疏散组

成员：闻竹，张恩，陈晨，郑凯文，王琪，武素梅

4）通讯联络组

成员：问海英，李晓阳

### 2.1.4 应急专家组

应急专家组：张俊计，王晶，李国军，杨军，王琪，李冰，司伟

## 2.2 应急职责

### 2.2.1 应急指挥部职责

1）总指挥的职责

⑴ 发布预案的启动命令、终止决定；

⑵ 负责人员、资源配置和应急救援队伍的调动，协调应急救援有关工作；

⑶ 负责组织应急救援预案的实施工作；

⑷ 组织指挥事故的应急救援行动；

⑸ 负责所范围内应急救援人员和应急资源的配备；

⑹ 在实施应急预案时，负责向有关部门报告和接受指令，负责请求上级支援。

2）副总指挥职责

⑴ 协助总指挥工作；

⑵ 负责应急救援现场指挥、调动各应急小组参加应急救援行动；

⑶ 进行事故现场评估，与专业技术人员进行直接沟通，确立抢险救援方案。

⑷ 在总指挥不在职时，在取得总指挥授权后、行使总指挥的应急职责。

3）现场总指挥职责

⑴ 接受应急指挥部的指令和调动；

⑵ 了解事故相关情况及已采取的先期处置情况，及时掌握事故发展趋势，研究制定抢险救援方案并组织实施；

⑶ 调动人员、设备、物资等，组织应急队伍赶赴现场，指挥应急队伍展开应急行动；

⑷ 完成指挥部交办的其它工作。

4）现场副总指挥职责

⑴ 协助总指挥工作；

⑵ 在总指挥不在职时，在取得总指挥授权后、行使总指挥的应急职责。

5）抢险救援组

负责对事故现场进行勘查，按其分工实施抢救、救灾和排险、堵漏等任务；负责对事故现场受伤和受困人员实施救援转移工作；将现场应急处置情况及时向指挥部报告；负责核实应急状态解除的条件；完成指挥部交办的其它工作。

6）后勤保障组

负责保证事故现场的供（断）电，保证供水及通风等需要；负责抢险所需物品、器材的运输和人员的运送；负责受灾人员、转移人员的接待、安置工作及伤亡（失踪）人员家属的安抚工作；负责及时与医疗机构业务联系，将需外医人员转送至就近或相关专业医疗机构进行救治；负责控股公司应急协调工作；完成指挥部交办的其它工作。

7）警戒疏散组

负责按照确定的疏散、撤离的方式、范围和路线进行人员疏散、划定隔离区和安全警戒，设置警戒线和标识。负责事故现场受伤人员救护。负责维护现场治安秩序和事故现场保护工作，保护疏散区内的公共财产安全，控制无关人员和车辆进入，完成指挥部交办的其它工作。

8）通讯联络组

保证应急时的通讯联络；负责事故现场信息收集、摄像、网络控制；负责及时向上级或有关部门汇报、通报应急情况；负责告知企业周边单位（企业）的事故概况；接待协调媒体；完成指挥部交办的其它工作。

9）消防专家组

在应急救援中提供技术支持，向警戒疏散组提供设立警戒区等信息，向专业应急队伍提供火灾扑救方式、火场现场情况等信息。

10）应急专家组

在应急救援中提供技术支持，向抢险救援组、专业应急队伍提供危险化学品理化特性、急救措施、泄漏堵漏方法、劳动防护用品使用等信息。向后勤保障组、专业废弃物处理公司提供隔离区设立、污染物清理、收集、处理等信息。

12）应急办公室职责

⑴ 负责应急指挥部的日常工作；

⑵ 负责接收预警预报信息；

⑶ 与事故应急指挥部副总指挥制定抢险救援方案；

⑷ 负责组织科研生产秩序恢复；

⑸ 负责应急预案修订、培训及演练等抢险救援相关工作；

⑹ 负责应急专家管理、应急队伍建设；

⑺ 负责与当地公安消防部门、社会应急救援队伍及急救中心等单位、组织的日常联系；

⑻ 完成应急救援总结审核和归档工作；

⑼ 完成指挥部交办的其它工作。

# 3 处置程序

## 3.1 信息报告

### 3.1.1报告程序

当发生火灾爆炸事故时，第一发现人应立即向现场负责人或本单位领导报告。现场负责人在组织现场处置的同时，应立即向本单位领导报告，由领导应急总（副）指挥报告。

扩大应急报告，由所应急指挥部或应急办向交通大学安全保卫办公室和大连市安全生产监督管理局报告应急相关信息。

### 3.1.2报告内容

1）火灾爆炸事故发生的时间、地点、简要经过、现场处置情况等；

2）事故可能或已经造成伤亡人数(包括下落不明人数)和初步估计的直接经济损失；

3）事故发生原因的初步判断；

4）事故采取的措施及事故控制情况；

5）救援所需的专业人员和抢险设备、器材等。

### 3.1.3报告方式

1）报告方式：第一发现人，或现场负责人，或单位领导，或所应急办公室可通过固定电话、手机、传真、网络或组织人员告知等快捷有效的方式，逐级报告；

2）应急电话： 84106287，84109397，84106925

## 3.2 应急响应

### 3.2.1 响应分级

按照火灾爆炸事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别原则上分为院级响应、校级响应和扩大应急响应。

1）Ⅲ级响应（院级响应）：发生或预判可能为Ⅲ级火灾爆炸事故时，事故发生人员联系本安全员负责启动现场处置方案进行应急处置；

2）Ⅱ级响应（校级响应）：发生或预判可能为Ⅱ级火灾爆炸事故时，由学校启动应急响应，负责组织应急救援工作；

3）Ⅰ级响应（扩大响应）：发生或预判可能为Ⅰ级火灾爆炸事故时，或当采取应急处置措施仍未能控制Ⅱ级事故扩展态势，或有可能超出所的应急处置能力时，在组织实施应急救援同时，请求上级支援，在上级生产安全事故应急指挥部指挥下，实施救援。

### 3.2.2 应急指挥机构启动

应急正副总指挥接到事故报警后，在了解火灾爆炸事故发生的相关、简要等情况信息后，当预判为Ⅱ级事故及以上事故时，应急指挥部立即启动应急预案，实施救援，并立即赶赴事故现场。

### 3.2.3 应急救援

1）应急指令

根据科研及生产作业的特点，各应急小组在接到火灾爆炸事故专项应急预案启动的指令后，立即赶赴事故现场实施应急救援；

2）抢险救援

应急抢险组到达现场的抢险救援组在初步了解火灾爆炸事故现场处置情况后，救援人员携带救生器材迅速进入现场，将遇险、受困人员转移到安全区。并对火灾爆炸事故现场危险源进行控制，防止事态扩大；

3）警戒隔离

警戒疏散组根据火灾爆炸事故可能波及范围设立警戒区，隔离事故现场，在警戒隔离区边界设警戒线和警示标志，并设专人负责警戒。根据事故发展、应急处置和动态监测情况，适当调整警戒隔离区。将警戒隔离区内与事故应急处理无关人员撤离至安全区，撤离要选择正确方向和路线，避免横穿危险区。维护好事发区域治安秩序；

4）物资调配

后勤保障组根据总（副总）指挥的指令和火灾爆炸事故应急救援的需要，立即进行应急资源调配，实施对事故应急器材、设施、装备、物资的供应以及抢险期生活必须品的保证。后勤保障组应保障运输所需的车辆；

5）通讯保障

通讯联络组负责现场应急救援通讯，并保证应急信息联络畅通；

6）医疗救治

后勤保障组对抢救出来的受伤人员实施现场处置，并及时联系医疗机构对伤重人员进行及时救治；

7）交通保障

后勤保障组保证火灾受灾人员、后勤保障组转移所需的运输车辆，保证救援物资运输及危险物资的转运工作。后勤保障组对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。维护事故区域的交通秩序，保障消防、救援物资供给；

8）外部支援

应急办公室应及时组织应急专家和应急人员向应急指挥部提出外部救援力量、技术、物资支持、疏散公众等建议、方案或措施。

### 3.2.4 应急响应程序

1）事故接警。应了解清楚发生事故场所部位、火灾爆炸事故类型、危险化学品种类及数量、人员伤亡和事故简要情况等；

2）应急启动。接到火灾爆炸事故报警后，应急指挥部启动相应级别的应急预案，明确指挥责任，确定抢险救援人员防护和遇险人员的救护，调配应急资源，制定科学、合理的救治方案，统一指挥和实施。

3）警戒隔离。火灾爆炸事故发生后，根据事故可能波及范围设立警戒区，隔离事故现场，并对通往事故现场的道路实行交通管制；

4）人员防护与救护；

⑴ 应急救援人员：调集应急救援人员防护所需安全防护装备。现场应急救援人员应针对不同的危险特性，采取相应安全防护措施后进入现场救援；

⑵ 遇险人员：救援人员应携带救生器材迅速进入现场，将遇险受困人员转移到安全区；

⑶ 公众安全防护：根据火灾爆炸事故可能波及的范围，可能危及公众安全，决定疏散范围及路线，将警戒隔离区内与事故应急处理无关人员撤离至安全区。

5）资源调配。根据火灾爆炸事故的严重程度和救援的需要，应急指挥部调配相应的应急物资装备、相关应急救援队伍实施应急救援；

6）事态控制。根据不同的火灾爆炸事故类型、事故特点和波及的范围，应急人员采取相应的现场处置方案，进行先期应急处置，控制事故扩展；

7）扩大应急。未能有效地控制事故扩展态势和事故范围扩大，或超出公司的应急处置能力时，请求上级应急支援，减少事故造成的损失。

### 3.2.5 具体应急程序

应急响应过程为接警、信息研判、应急启动、应急救援行动、扩大应急、后期处置、应急结束等程序，具体应急响应程序见下图。

# 4  处置措施

## 4.1 处置原则和要求

### 4.1.1 处置原则

1）发生火灾爆炸事故应本着“先控制后灭火，先救人后抢物，先重点后一般”的处置原则；

2）扑灭现场明火应坚持先控制后扑灭的原则；

3）积极组织火灾爆炸事故现场处置方案的实施，重视事故初期抢险救援工作的原则；

4）保证现场应急救援人员及现场人员人身安全的原则；

5）做好火灾爆炸事故现场救援人员的安全防护工作，实施监护救援，防止救援过程中发生次生、衍生伤害，导致事故扩大的原则。

### 4.1.2 处置要求

1）充分利用现场抢险资源实施抢险救援，以及自救、互救，减少危害损失；

2）积极抢救伤亡、被困等遇险人员；

3）隔离可燃物质（资）、建立防止火灾蔓延隔离区带；

4）扑救火灾时，应重视引导火灾爆炸事故及烟雾区域内人员疏散及正确逃生方法。

5）如预判火势无法扑救或可能发生爆炸，应立即撤离危险区。

6）在不影响应急抢险救援的前提下，作好事故现场保护工作。

## 4.2 火灾爆炸事故处置措施

### 4.2.1化学品火灾爆炸事故处置措施

1）火灾发生初期是扑救最佳时机，首先组织现场及时扑灭；

2）确定火灾或爆炸发生的位置、范围、物质类别，如可燃气体或液体泄漏首先切断泄漏源；

3）迅速疏散人员，设立隔离警戒区；

4）切断事故区域内一切非灭火用电电源；

5）如易燃气体发生火灾应采用干粉灭火器，易燃液体发生火灾可选用干粉、泡沫灭火器

6）采取防止易燃气体与易燃液体挥发的蒸气与空气形成爆炸性混合气体的措施，并采取控制引爆能的措施；

7）对燃烧体采取隔离的措施，对周边物体采取冷却等措施；

8）扑救火灾时，根据风向，抢险人员应保持一定的安全距离和适宜施救位置；

9）防止撤离人员发生烟雾窒息中毒、烧伤等次生事故；

10）清除流淌的易燃液体污染物和事故现场残留可燃物，消灭余火。

### 4.2.2 电气火灾事故处置措施

1）扑救电气火灾应先断电、后灭火；

2）切断事故区域内一切非灭火用电电源；

3）电源无法切断电源时，严禁使用水和泡沫灭火，可选用粉灭火器、二氧化碳灭火器；

4）灭火人员要注意人体的各部位与带电体保持一定充分的安全距离；

5）带电设备现场灭火时，灭火人员需穿绝缘鞋和戴绝缘手套；

6）加强防护，防止电缆燃烧产生的有毒烟气中毒。

### 4.2.3 其他火灾事故处置措施

1）补救一般固体物火灾选用水、沙土及各种灭火器材；

2）切断事故区域内一切非灭火用电电源；

3）办公楼、宿舍等人员密集场所防止因火灾疏散人员发生踩踏事件。

### 4.2.4 气瓶、压力储罐爆炸事故处置措施

1）确定气瓶、压力储罐波及的范围；

2）对爆炸后的气瓶、压力储罐进行排查，先查明险情，确定是否还有爆炸的可能，或有其他危险；

3）当因爆炸而导致建筑物、设备、管道有崩塌危险时，需排查并清理可能掉落等物件，防止再次发生危险；

4）立即将事故设备与系统隔断；

5）易燃气体的气瓶爆炸导致泄漏时，应立即切断进气阀，疏散周围人员，停止周边一切明火作业，建立隔离区，实施隔离区管制；

6）爆炸后的压力容器进行清查，将再次发生危险的彻底排查。

7）易燃气体的气瓶爆炸厂审核的火灾不能盲目灭火，以免易燃气体大量泄漏发生爆炸，在保证气瓶在不爆炸的情况下，让其自行燃尽；

8）如事故气瓶周边气瓶较多，要先冷却周边受火焰烘烤的气瓶，防止发生连环爆炸；

9）氯气瓶爆炸，应首先判别风向和风速，确定疏散方向和疏散撤离区域范围；

10）氯气瓶爆炸，应立即将气瓶推入碱液吸收池中。

11）进入有毒、窒息气体应急人员，佩戴正压自给式空气呼吸器或穿防毒服。

### 4.2.5 救治处置

对火灾造成人员不同伤害，应根据伤情及伤害部位，应遵循如下处置。

1）对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运；

2）对出血受伤的伤员必须先止血后搬运；

3）对骨折伤员必须先固定后搬运。

## 4.3 人员防护与救护

### 4.3.1应急救援人员防护

1）调集所需安全防护装备。现场应急救援人员应针对不同的火灾特性，采取相应安全防护措施后，方可进入现场救援；

2）控制、记录进入现场救援人员的数量；

3）现场安全监控人员，若发现直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告应急指挥部，应急指挥部应当迅速作出撤离决定。

### 4.3.2 遇险人员救护

1）救援人员应携带救生器材迅速进入现场，将遇险受困人员转移到安全区；

2）将警戒隔离区内与事故应急处理无关人员撤离至安全区，撤离要选择正确方向和路线；

3）抢险救援组对救出人员立即移交后勤保障组进行现场急救、处置，对伤重者联系专业医疗卫生机构进行救治。

### 4.3.3 公众安全防护

1）根据应急人员的请求，指挥部应及时研判事故严重程度和可能波及的范围，决定并发布疏散指令；

2）应选择安全的疏散路线，避免横穿危险区；

3）根据现场情况，指导疏散人员就地取材（如毛巾、湿布、口罩），采取简易有效的措施保护自己。

# Text boxes

应急总指挥

副总指挥

下属二

后勤保障组

通讯联络组

救援组

现场总指挥

警戒疏散组

现场副总指挥

下属二

事故发生

信息接警

信息反馈

启动应急响应

应急处置

现场救援结束

扩大应急

总结评估归档

事态控制

应急处置评估

生产秩序恢复

人员救治安置

污染物处理

善后赔偿

N

N

事故抢险

疏散与警戒

受伤人员救治

专家技术支持

现场人员防护

相邻单位协调

现场事故处置

现场检测

后期处置

解除警戒

资料收集整理

现场人物清点

信息公开

信息上报

应急物资调协

紧急会商

后勤保障

信息研判

响应级别